## Slide 1
C A R I A D
AEB
Autonomous Emergency Braking | 自动紧急制动系统
WHAT IS AEB?
AEB (Autonomous Emergency Braking) is an advanced driver assistance system that automatically applies the brakes when a collision is imminent and the driver fails to respond in time.
HOW IT WORKS
1 SENSE
Radar, camera & LiDAR sensors continuously monitor the road ahead for vehicles, pedestrians & obstacles.
2 DECIDE
ECU evaluates collision risk based on relative speed, distance & trajectory — triggering alerts then braking.
3 ACT
If the driver does not react, the system autonomously applies full braking force to avoid or mitigate collision.
AEB IN ACTION
EGO
TARGET
distance < threshold
!
BRAKE
RADAR
CAMERA
Collision risk detected → Autonomous braking engaged
KEY BENEFITS
● Reduces rear-end collisions by up to 50% (Euro NCAP)
● Operates at city & highway speeds (5–250 km/h)
● Detects vehicles, pedestrians, cyclists & static obstacles
● Mandatory for all new vehicles in EU since 2024
-50%
Collision Reduction
< 0.5s
System Response
5-250 km/h
Speed Range
2024+
EU Mandatory
INTERNAL / CONFIDENTIAL | CSD class: 2.5

## Slide 2
C A R I A D
C-NCAP 2027 AEB 测试场景总览
AEB / FCW / AES | 车对弱势道路使用者 + 车对车 | 基础 + 拓展场景
附录P — VRU / 弱势道路使用者保护
车对行人 (6项基础 · 权重70%)
CPLA 纵向冲突 / CPFA 远端横穿 / CPNYC 幼儿近端横穿 / CPTA-LF 左转横穿 / CPTA-RF 右转横穿 / CPYCL 幼儿低速
车对行人·拓展 (6项 · 权重30%)
CPFAr 雨天远端横穿 / CPFC-MO 动态遮挡儿童 / CPNC-AI 行人干扰儿童 / CPFC-BI 二轮车干扰儿童 / CPFAh 高速远端横穿 / CPLAh 高速纵向
车对二轮车 (6项基础 · 权重70%)
CBLAb 电动自行车纵向(夜) / CBOA 电动自行车斜向 / CBNA 自行车近端横穿 / CSFA 踏板摩托远端横穿 / CSTA-LN 左转踏板摩托 / CSTA-RN 右转踏板摩托
车对二轮车·拓展 (10项 · 权重30%)
CBLAt 转弯切入 / CBLAc 变道切入 / CBOFA 斜穿遮挡 / CBNA-AI 行人干扰 / CSFA-BI 二轮车干扰 / CBFA-MO 动态遮挡 / CSTAO-RN 右转遮挡 / C2S RCPf 右转远端 / C2B RCPn 右转近端 / CSFhol 直行对向
车对三轮车 (3项基础)
CTRc 切入追尾 / CTFA 横穿 / CTFT 转弯对撞
功能覆盖
AEB + FCW + AES (自动紧急转向/避让)
附录Q — C2C / 车对车 ADAS 测试
基础场景 (6项 · 必测)
CCRc 切入追尾 / CCRh 高速追尾 / CCRb 制动追尾 / C2C SCPf 远端横穿 / CCFT 转弯对撞 / CCRbc 弯道制动
拓展场景 (10项 · 抽测验证)
CCRsr 雨天追尾 / CCRsf 雾天追尾 / CCFhos 直行对撞 / C2C SCPn 近端横穿 / SCPmo 动态遮挡横穿 / CCFTf 跟车转弯对撞 / LCPf/LCPn 左转横穿 / RCPf 右转横穿 / SCPso 静态遮挡横穿
测试速度范围
基础: 40–120 km/h | 拓展: 30–120 km/h
功能覆盖
AEB + FCW + AES + LKA + ELK + DMS + BSD + DOW + RCTB + ISLS + AMAP
6+10
车对车测试场景 (必测+抽测)
31
VRU 测试场景 (行/二轮/三轮)
0–120 km/h
测试速度范围
2027
C-NCAP 版本
INTERNAL / CONFIDENTIAL | CSD class: 2.5 | Source: C-NCAP 2027 Management Rules

## Slide 3
C A R I A D
C-NCAP 2027 AEB 场景中的 V2X / C-V2X 技术
基于C-NCAP 2027版管理规则原文 · 仅列出文档中明确提及V2X/C-V2X的测试场景
附录P — VRU保护 | V2X提及情况
附录P — VRU 弱势道路使用者保护
结论：附录P中未明确提及 V2X / C-V2X 技术
附录P的31个VRU场景均基于车载传感器（摄像头、雷达、
激光雷达）进行感知。V2P（车与行人/二轮车通信）尚未
纳入C-NCAP 2027的VRU测试评价规程。
这意味着：当前VRU保护测试仅评估单车智能的感知能力，
V2X在弱势道路使用者保护领域的标准化测试尚属空白。
附录Q — C2C ADAS | 涉及 C-V2X 的场景（文档原文）
附录Q — C2C 车对车 ADAS · 涉及 V2X 的场景
GVT 目标车 · 可具备 C-V2X 直连通信能力
附录Q规定GVT（全局车辆目标物）可集成C-V2X直连通信
模块，并具备第三方电子认证机构认可的互信能力。（见
Q.3.6.1.2.4章节，第13/20/25页）
当车辆具备 C-V2X 时，以下为必测场景：
① CCRh — 高速追尾
远距离前车减速预警，V2V可增加感知距离，弥补传感器
探测范围限制，实现超视距协同制动
② CCFhos — 直行对撞
有遮挡的交叉路口对向碰撞场景，V2V穿透建筑物/车辆
遮挡，提前获知对向来车位置与速度
③ C2C SCPso — 静态遮挡横穿
目标车被路边停放车辆遮挡后横穿，V2V可越过静态障碍
感知被遮挡移动车辆，解决非视距（NLOS）问题
上述场景不参与排序抽取，直接列为必测（Q.3.6.1.7.11.5）
3
V2X必测场景数
GVT
目标物支持C-V2X
NLOS
核心解决场景
附录Q
V2X仅出现在附录Q
INTERNAL / CONFIDENTIAL | CSD class: 2.5 | Source: C-NCAP 2027 附录Q (Q.3.6.1.2.4 / Q.3.6.1.7.11.5)